## Slide 1: 計算機組織與結構 效能設計
銘傳大學電腦與通訊系
張嘉文

## Slide 2
效能設計
內建於微處理器的技術
管線技術(Pipelining)
如何提升電腦效能
如果能同時執行多道程式

## Slide 3
效能設計
內建於微處理器的技術
如何提升電腦效能
如果能預測下一個指令
分支預測(Branch prediction)

## Slide 4
效能設計
內建於微處理器的技術
如何提升電腦效能
如果能重新排列程式順序
資料流程分析(Data flow analysis)

## Slide 5
效能設計
內建於微處理器的技術
如何提升電腦效能
如果能在電腦空閒時預先處理下一個工作
推估執行(Speculative execution)

## Slide 6
效能設計
內建於微處理器的技術
管線技術(Pipelining)
推估執行(Speculative execution)
資料流程分析(Data flow analysis)
分支預測(Branch prediction)
讓處理器同時執行多個指令；
電腦正在執行某個指令，同時進行另一指令的解碼動作。
預先檢視從記憶體擷取的指令碼，預測下一個要處理的指令；
如果預測正確可以先擷取正確的指令，並暫存於緩衝區內。
分析哪個指令與其他指令有因果的相依關係，重新排列執行順序；
可以預防不必要的延遲。
運用前面兩個技術，可以在程式真正執行前，預先推估出要執行的指令，並將結果暫存於某個位置中。

## Slide 7
效能設計
晶片組織和結構的改進
增快處理器硬體的速度
縮小晶片內部邏輯閘尺寸
降低元件間的距離
降低訊號傳輸時間
提升處理器的速度

## Slide 8
效能設計
晶片組織和結構的改進
增快快取記憶體的速度與容量
快取記憶體管控CPU與主記憶體間的交流
增加快取記憶體容量
整體存取時間將明顯將地

## Slide 9
效能設計
晶片組織和結構的改進
改善處理器組織與結構
增加平行策略
建立更有效率的指令

## Slide 10
效能設計
技術屏障
RC延遲（RC Delay）
內部元件越小，導線越細阻抗越高
導線越接近電容變大
RC增加訊號延遲的現象也會增加
記憶體延遲（Memory Delay）
訊號傳遞延遲記憶體資料轉移延遲
處理器速度受影響

## Slide 11
效能設計
技術屏障
電力問題（Power）
影響功耗的三大因素：電容、時脈頻率、電壓

## Slide 12
電腦簡史
假設開發了一個新的微處理器，相較於原微處理器，新的微處理器的電容負載為原本的85%，且所需電壓可下降15%，但時脈頻率也會同時下降15%。請問新微處理器的動態功耗有何影響？
例題
新的微處理器的功耗約為原處理器功耗的52%

## Slide 13
電腦簡史
處理器趨勢
圖片來源：Muralidhar, Rajeev and Borovica-Gajic, Renata and Buyya, Rajkumar, “Energy Efficient Computing Systems: Architectures, Abstractions and Modeling to Techniques and Standards,” ACM Computing SurveysVolume 54Issue 11sJanuary 2022 Article No.: 236pp 1–37,

## Slide 14
END