## Slide 1: 計算機組織與結構 效能評估
銘傳大學電腦與通訊系
張嘉文

## Slide 2
效能評估
如何評估效能
哪一台電腦比較好
比較快？
比較新？
比較便宜？
比較划算？
比較合適？

## Slide 3
如何評估｛比較快｝
時脈2GHz，Intel CPU
哪一台電腦比較好
時脈2.5GHz，AMD CPU
執行特定程式再進行比較
效能評估

## Slide 4
執行速度
影響因素：時脈速率、指令類型、指令數量
效能評估
時脈速率
執行指令的程序包含擷取指令、解碼、算術運算等，都是由時脈控制動作程序。
指令類型
不同指令類型，所需之時脈周期也會不同。
指令數量
會影響執行時間，通常與指令類型合併評估。

## Slide 5
時脈速度、時脈週期
時脈速度
f
處理器每秒接受的脈波數，單位為Hz。
例：2GH處理器，表示每秒接受個脈波
時脈週期
兩個脈波之間隔距離，單位為秒。
例：2GH處理器，脈波間隔為秒
1sec
個
效能評估

## Slide 6
指令平均週期CPI
假設
算數邏輯指令需1個週期
載入指令需2個週期
分支指令需4個週期
指令類型
不同指令類型會需要不同的處理時間
某程式共使用100行算數邏輯指令，則此程式的指令平均週期CPI=1
某程式共使用50行算數邏輯指令，30行分支指令，以及20行載入指令，則此程式的指令平均週期＝？
總指令數
第i類型的指令數
第i類型指令所需之週期
效能評估

## Slide 7
例題
某處理器指令類型混雜比例和CPI如下：
指令類型 | CPI | 指令混雜比例
算數邏輯 | 1 | 60%
載入 / 儲存 | 2 | 18%
分支 | 4 | 12%
記憶體參考 | 8 | 10%
當處理器執行程式時(假設有N個指令)，其CPI為
效能評估

## Slide 8
執行時間
執行時間＝總時脈數每個時脈的週期時間
總指令數
每秒指令數（Instructions per Second; IPS）
效能評估

## Slide 9
例題
某40MHz處理器執行一個內含100,000指令的程式，其指令混雜數量與指令週期如如下表，試求CPI、IPS、程式執行時間
指令類型 | CPI | 指令比例
整數算數 | 1 | 60%
資料轉移 | 2 | 18%
浮點數運算 | 4 | 12%
控制轉移 | 2 | 10%
效能評估

## Slide 10
阿姆達定律
效能評估
電腦系統的設計人員欲提昇電腦效能，可能的技術包含平行處理器、快取記憶體、加速記憶體存取速度、改善I/O轉移速度等。
提升某層面的速度，真的可以提升整體效能嗎？

## Slide 11
例題
某處理器大量使用浮點數運算的程式，浮點數運算佔所有執行時間40%，若希望透過改良浮點數運算硬體，使執行時間能將為原本的80%，請問浮點數運算的改善幅度應為多少？
效能評估
不受影響的部分為整體時間的60%
可改善的部分為整體時間的40%
改善後的時間為改善前的80%
假設原執行時間為T
浮點運算效能需提升為原本的2倍

## Slide 12
END