## Slide 1: 計算機組織與結構 電腦元件
銘傳大學電腦與通訊系
張嘉文

## Slide 2
范紐曼結構
  資料和指令都儲存在單一讀寫的記憶體內
  依照順序從一個指令到另一個指令逐步地執行
  記憶體內容可以由位置定址，而不必理會該記憶體的種類
電腦元件

## Slide 3
指令直譯器
通用型算術邏輯功能組態
指令碼
控制訊號
資料
結果
硬體與軟體規劃
電腦元件
電腦的功能為何？
需要通用型算數邏輯模組
如何切換電腦功能？
需要有控制訊號
如何產生控制訊號？
需要有指令並對其解譯
指令放在哪？
需要有記憶體
資料哪裡來送到哪？
需要I/O模組
如何取得正確指令？
需要知道記憶體位址
指令直接送到直譯器？
需要記憶體訊號緩衝區
與哪個I/O連線？
需要I/O位址
執行到哪一個指令？
需要程式計數器
I/O資料要放哪？
需要I/O緩衝區
主記憶體
I/O模組
MAR
MBR
I/O AR
I/O BR
PC
IR

## Slide 4
指令直譯器
通用型算術邏輯功能組態
指令碼
控制訊號
資料
結果
元件說明
電腦元件
主記憶體
I/O模組
MAR
MBR
I/O AR
I/O BR
PC
IR
PC (Program Counter)
IR (Instruction Register)
MAR (Memory Address Register)
MBR (Memory Buffer Register)
I/O AR (I/O Address Register)
I/O BR (I/O Buffer Register)
指定下一個即將讀寫的位址
放入即將寫到記憶體的內容值，或者即將接收記憶體的內容值
指定某個特定的I/O設備
用來交換I/O 模組和CPU 的資料
用於指示電腦在其程式序列中的位置
將被執行的指令會被存入指令暫存器中。從解碼、準備到執行完成的過程中都會被持續的儲存。

## Slide 5
END