## Slide 1: 計算機組織與結構 電腦功能
銘傳大學電腦與通訊系
張嘉文

## Slide 2
基本功能
電腦功能
電腦的基本功能為何
執行程式
擷取指令
執行指令
開 始
擷取
下一個指令
執行指令
停 止

## Slide 3
指令擷取
電腦功能
指令週期開始時，處理器會從記憶體內擷取一個指令
處理器的PC暫存器，存放下一個要擷取的指令位址
指令擷取後，PC值會遞增，使其往下擷取下一指令
擷取的指令放在處理器內部IR暫存器
處理器直譯該指令後，就會開始執行必要的動作

## Slide 4
指令執行步驟-功能說明
電腦功能
以一個假想的16位元處理器為例
操作碼
位址碼
數值大小
0
3
4
15
0
1
15
(a) 指令格式
(b) 整數格式
PC (程式計數器) = 指令位址
IR (指令暫存器) = 即將執行的指令
AC (累積器) = 暫時儲存區
(c) CPU 內部暫存器
0001 = 把記憶體內容載入 AC
0010 = 把 AC 儲存於記憶體
0101 = 把記憶體加入 AC
(d) 部分操作碼範例

## Slide 5
指令執行步驟-指令執行
電腦功能
0001 = 把記憶體內容載入 AC
0010 = 把 AC 儲存於記憶體
0101 = 把記憶體加入 AC
1 9 4 0
3 0 0
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 2
記憶體
CPU 暫存器
300
301
302
940
941
AC
IR
PC
位址
內容值
1 9 4 0
3 0 0
5 9 4 1
2 9 4 1
1 9 4 0
0 0 0 3
0 0 0 2
記憶體
CPU
300
301
302
940
941
AC
IR
PC
指令擷取
1 9 4 0
3 0 1
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 3
1 9 4 0
0 0 0 3
0 0 0 2
記憶體
CPU
300
301
302
940
941
AC
IR
PC
指令執行
1 9 4 0
3 0 1
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 3
5 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 2
記憶體
CPU
300
301
302
940
941
AC
IR
PC
指令擷取
1 9 4 0
3 0 2
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 5
5 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 2
記憶體
CPU
300
301
302
940
941
AC
IR
PC
指令執行
3+2=5
1 9 4 0
3 0 2
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 5
2 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 2
記憶體
CPU
300
301
302
940
941
AC
IR
PC
指令擷取
1 9 4 0
3 0 3
5 9 4 1
2 9 4 1
0 0 0 5
2 9 4 1
0 0 0 3
0 0 0 5
記憶體
CPU
300
301
302
940
941
AC
IR
PC
指令執行

## Slide 6
中斷
電腦功能
使用程式
I/O 程式
執行I/O程式
(接收任務)
I/O程序處理
(回應)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
使用程式
I/O 程式
執行I/O程式
(接收任務)
I/O程序處理
(回應)
1
2
3
4
1
2
3
4
5a
5b
5a
5b

## Slide 7
中斷
電腦功能
1
2
使用者程式
中斷處理程序
中斷類別
程式
計時器
I/O
硬體故障
因為指令執行所導致的中斷，如溢位、除以0等
處理器內部計時器所產生的中斷，使作業系統有規律地執行特定的功能
I/O控制器所產生的中斷，通知項作業已經正常地結束
因為電力失效或記憶體同位元錯誤等所產生的中斷

## Slide 8
指令週期狀態圖
電腦功能
指令擷取
if
指令位址計算
iac
指令操作解碼
iod
運算元擷取
of
運算元位址計算
oac
資料運算
do
運算元儲存
os
運算元位址計算
oac
中斷檢查
ic
中斷
i
指令完成，擷取下一個指令
資料的返回點
無中斷
iac
決定下一個要執行的指令位址
if
讀取記憶體位址內的指令放到處理器
iod
分析指令獲得運算種類和運算元
oac
計算運算元的位址
of
由記憶體或I/O擷取出運算元
do
執行指令所指示的運算
os
將結果寫入記憶體或I/O
ic
檢查中斷服務程序是否有中斷發生
i
計算出中斷副程式的指令位址

## Slide 9
使用者程式
中斷處理程序X
中斷處理程序Y
順序、槽狀中斷
電腦功能
使用者程式
中斷處理程序X

## Slide 10
END