## Slide 1: 計算機組織與結構 電腦簡史(III)
銘傳大學電腦與通訊系
張嘉文

## Slide 2
電腦簡史
第二代系統
基本元件：電晶體
體積更小
價格更便宜
發熱更少
矽製的固態裝置
圖片來源: Computer History Museum
圖片來源: Computer History Museum

## Slide 3
電腦簡史
IBM 7090
第二代系統
圖片來源: Columbia University Computing History
第一台電晶體計算機
使用穿孔卡片
32K內存

## Slide 4
電腦簡史
第二代系統
型號 | 701 | 704 | 709 | 7090 | 7094
發表年代 | 1952 | 1955 | 1958 | 1960 | 1962
CPU技術 | 真空管 | 真空管 | 真空管 | 電晶體 | 電晶體
週期時間(uS) | 30 | 12 | 12 | 2.18 | 2
記憶體大小(K) | 2~4 | 4~32 | 32 | 32 | 32
操作碼數目 | 24 | 80 | 140 | 169 | 185
硬體浮點運算 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是(雙精度)
I/O重疊 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
指令擷取重疊 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
CPU
Multiplexor
Memory
Data Channel
印表機
打卡機
磁鼓
磁帶
讀卡機
其他
增快效能
增大容量
週期時間：30us → 2us
記憶體：2K → 32K
多工器（Multiplexor）
資料通道（Data Channel）
讓所有設備都能獨立地運作
獨立的I/O模組，具備處理器與指令集
CPU不用再執行細微的I/O指令
減輕CPU資料處理的負擔

## Slide 5
電腦簡史
第三代系統
基本元件：
積體電路 (Integrated Circuits, IC)
價格更便宜
效率更高
圖片來源: Wikipedia
NOR IC
4-NAND IC
圖片來源: Wikipedia
圖片來源: Wikipedia
1958 first integrated circuit
1961 First Silicon IC Chip
圖片來源: The Chip History Center
  離散元件被個別地製造
  而且使用單一容器封裝
元件之間的訊號轉換可以更為快速
所需消耗電力更小
將所有的電子元件直接印製成一個晶片

## Slide 6
電腦簡史
IBM System 360 – Model 50
第三代系統
圖片來源: wikipedia
Decimal add (5 + 5 digits) | 50,000
Fixed point add (1 word + 1 word) (32 bits) | 307,600
Fixed point multiply (1 word x 1 word) | 36,000
Fixed point divide (2 words div. by 1 word) | 28,700
Floating point multiply (1 word x 1 word) | 4
Typical arithmetic operations per second

## Slide 7
摩爾定律
Intel 的創辦人摩爾 (Gordon Moore) 於1965 年所發表
可以放進單一晶片內的電晶體數目，每年將會成長一倍
1970 年代，摩爾定律成長步伐減緩，修正為18 個月成長一倍
電腦簡史
圖片來源: 主要參考書籍

## Slide 8
晶圓、晶片、邏輯閘
電腦簡史
圖片來源: 主要參考書籍
沙子、矽熔煉、矽碇
切割、晶圓
光刻膠、光刻
溶解光刻膠、蝕刻、清除光刻膠
光刻膠、離子注入、清除光刻膠
晶體管、電鍍、銅層
拋光、金屬層
晶圓測試、晶圓切片、瑕疵內核
單個內核、封裝、處理器
圖片來源: Intel

## Slide 9
積體電路的成本
電腦簡史
B
B
B
B
缺陷
晶粒
晶圓

## Slide 10
若晶圓直徑為10cm，每晶圓晶粒數為100顆，每個單位面積缺陷數0.02缺陷/cm2，晶圓成本為10美元，試求
  (1) 良率
  (2) 每晶粒成本
電腦簡史
例題
美元

## Slide 11
END